## Slide 1
TRABAJO FINAL DE PAVIMENTOS
Diseno de mezclas asfalticas
en caliente
Caso aplicado con estudio de trafico real Av. Santa Rosa y propuesta experimental del paquete estructural.
IMDA 91,033 veh/dia
ESAL 46.10 M
A4: 8/50/40
Curso: [Completar]
Docente: [Completar]
Integrantes: [Completar]
Fecha: [Completar]
CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
8 cm
BASE GRANULAR
50 cm
SUBBASE GRANULAR
40 cm
SUBRASANTE ASUMIDA CBR 8%

## Slide 2
02
RUTA DE EXPOSICION
De la mezcla al paquete estructural
La presentacion conecta materiales, transito real, simulador y decision estructural.
CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
8 cm
BASE GRANULAR
50 cm
SUBBASE GRANULAR
40 cm
SUBRASANTE ASUMIDA CBR 8%
Mezcla
Trafico real
Simulador
A4 experimental

## Slide 3
TRABAJO FINAL DE PAVIMENTOS
Por que importa el transito pesado
03
El volumen vehicular explica la demanda; los pesados explican el dano.
IMDA DE REFERENCIA
91,033
PESADOS E6
4.7%
FACTOR CAMION
1.44
ESAL DISENO
46.10 M
Conteo
Pesados
ESAL
Diseno

## Slide 4
TRABAJO FINAL DE PAVIMENTOS
Mezcla asfaltica en caliente
04
Una mezcla no es solo una capa: es el material que recibe el transito y transmite esfuerzos al resto de la estructura.
Agregados petreos
Esqueleto resistente
Cemento asfaltico
Cohesion y durabilidad
Filler mineral
Ajuste de vacios finos
Temperatura
Mezclado y compactacion
CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
8 cm
BASE GRANULAR
50 cm
SUBBASE GRANULAR
40 cm
SUBRASANTE ASUMIDA CBR 8%

## Slide 5
TRABAJO FINAL DE PAVIMENTOS
Parametros de diseno de mezcla
05
01
Granulometria
Controla trabazon, vacios y estabilidad.
02
Contenido optimo
Equilibra durabilidad y deformacion.
03
Vacios / VMA
Aseguran espacio para ligante y compactacion.
04
Marshall
Verifica estabilidad y flujo.
05
Temperatura
Condiciona mezclado, transporte y compactacion.
La mezcla debe ser estable, durable y compactable.

## Slide 6
TRABAJO FINAL DE PAVIMENTOS
Caso real: Av. Santa Rosa
06
Fuente del caso
Estudio de Trafico Av. Santa Rosa (2018)
Tramo critico: Av. Argentina - Av. Morales Duarez.
Estacion E6 como referencia de mayor demanda.
Escenario con proyecto, con presion de llantas.
Uso academico para exposicion y simulacion.
E1
E2
E3
E4
E5
E6
IMDA E6
91,033
HORIZONTE
2042

## Slide 7
TRABAJO FINAL DE PAVIMENTOS
IMDA por estacion
07
E6 es la estacion critica y sostiene el caso usado en el simulador.
E1
43,529
E2
51,280
E3
60,418
E4
70,310
E5
84,175
E6
91,033
LECTURA TECNICA
La demanda maxima se toma en E6

## Slide 8
TRABAJO FINAL DE PAVIMENTOS
Vehiculos pesados y factor camion
08
PESADOS E6
4.7%
FACTOR CAMION REF.
1.44
ESAL DIRECTO
46.10 M
Idea clave
El porcentaje de pesados puede parecer pequeno, pero gobierna el dano estructural acumulado.
IMDA visible + ESAL directo = trazabilidad para la exposicion.

## Slide 9
TRABAJO FINAL DE PAVIMENTOS
Parametros para el simulador
09
Tipo de pavimento
Flexible en caliente
Ambito
Pavimento urbano CE.010
Tipo de via
Arterial
Enfoque de trafico
EE de diseno directo
EE de diseno
46,100,000
IMDA referencia
91,033 veh/dia
Pesados / FC
4.7% / 1.44
Paquete A4
8 cm / 50 cm / 40 cm
Boton del caso
Cargar caso real
Despues de cargarlo, los campos siguen editables para comparar escenarios.

## Slide 10
TRABAJO FINAL DE PAVIMENTOS
Diseno experimental del paquete estructural
10
Criterio de obra: reducir la carpeta asfaltica, porque suele ser el elemento mas costoso, y recuperar capacidad con capas granulares.
CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
8 cm
BASE GRANULAR
50 cm
SUBBASE GRANULAR
40 cm
SUBRASANTE ASUMIDA CBR 8%
1
Carpeta minima
8 cm
2
Base mayor
50 cm
3
Subbase mayor
40 cm

## Slide 11
TRABAJO FINAL DE PAVIMENTOS
Comparacion de alternativas estructurales
11
Alt.
Carp.
Base
Subbase
SN
EE adm.
PSI
Vida
Estado
A1
8
20
15
3.07
1.08 M
1.86
4256%
No cumple
A2
8
40
50
5.60
46.47 M
2.40
99%
Al limite
A3
10
50
30
5.68
51.02 M
2.55
90%
Cumple
A4
8
50
40
5.74
55.67 M
2.68
83%
Cumple
A5
8
45
45
5.67
50.88 M
2.55
91%
Cumple
A6
8
50
50
6.15
92.55 M
3.21
50%
Cumple
SELECCION
A4 8/50/40
EE ADMISIBLE
55.67 M
A4 cumple minimizando la carpeta asfaltica y compensando con base/subbase.

## Slide 12
PROPUESTA SELECCIONADA
Alternativa A4
Carpeta minima compensada con capas granulares.
CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
8 cm
BASE GRANULAR
50 cm
SUBBASE GRANULAR
40 cm
SUBRASANTE ASUMIDA CBR 8%
SN APROX.
5.74
EE ADMISIBLE
55.67 M
PSI FINAL
2.68
VIDA CONSUMIDA
83%
Seleccion experimental: 8 cm de carpeta asfaltica + 50 cm de base + 40 cm de subbase.

## Slide 13
TRABAJO FINAL DE PAVIMENTOS
Discusion tecnica
13
Materiales
Validar con ensayos reales de agregados, ligante y compactacion.
Subrasante
El CBR adoptado es un supuesto para simulacion academica.
Estructura
Coeficientes y espesores deben ajustarse con metodologia formal.
Alcance
A4 explica el criterio economico, no reemplaza expediente tecnico.
Uso academico / experimental

## Slide 14
TRABAJO FINAL DE PAVIMENTOS
Conclusiones y recomendaciones
14
Conclusiones
El transito real condiciona mezcla y estructura.
E6 registra 91,033 veh/dia.
Los pesados y ESAL exigen estabilidad y durabilidad.
A4 cumple reduciendo la carpeta asfaltica al minimo evaluado.
Recomendaciones
Validar con ensayos reales.
Controlar granulometria, asfalto, temperatura y compactacion.
Justificar A4 por economia: menos mezcla asfaltica y mayor soporte granular.
Usar el simulador como evidencia didactica.

## Slide 15
Gracias
Diseno de mezclas asfalticas en caliente
Caso Av. Santa Rosa + simulador de pavimentos
Preguntas
CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
8 cm
BASE GRANULAR
50 cm
SUBBASE GRANULAR
40 cm
SUBRASANTE ASUMIDA CBR 8%
A4 experimental: 8 cm carpeta + 50 cm base + 40 cm subbase